ANEXO 1:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

(E-SE-011)

ANEXO 1:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

(E-SE-011)

# INDICE

INDICE	3

1. Aisladores Poliméricos	4

1.1. Aisladores Poliméricos tipo Soporte Interior	4

1.1.1. Aislador polimérico tipo soporte interior clase JO4-95.	4

2. Aisladores de Porcelana o Vidrio	5

2.1. Aisladores Porcelana o Vidrio tipo Soporte Exterior.	5

2.1.1. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-95.	5

2.1.2. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C8-95.	6

2.1.3. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-150.	7

2.1.4. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-200.	8

2.1.5. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-325.	9

2.1.6. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-450.	10

2.1.7. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-550.	11

2.1.8. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-650.	12

2.1.9. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-950.	13

2.1.10. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-1050.	14

2.2. Aisladores Porcelana o Vidrio tipo Soporte Interior.	15

2.2.1. Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase J4-95.	15

2.3. Aisladores Porcelana o Vidrio tipo Pedestal Exterior.	16

2.3.1. Aisladores de Porcelana tipo Pedestal clase E32.	16

2.3.2. Aisladores de Porcelana tipo Pedestal clase E33.	17

2.3.3. Aisladores de Porcelana tipo Pedestal clase E34.	18

2.3.4. Aisladores de Porcelana tipo Pedestal clase E36.	19

2.3.5. Aisladores de Porcelana tipo Pedestal clase PB-350 (2E34).	20

Aisladores Poliméricos

  - Aisladores Poliméricos tipo Soporte Interior

Aislador polimérico tipo soporte interior clase JO4-95.

Tabla 1. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo soporte clase JO4-95.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60660 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | JO4-95 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Interior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 17,5 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 95 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 50 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 4 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 240 |  |  |
|  | Altura | mm. | 175±1 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 95 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | M12 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | M16 |  |  |

___________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aisladores de Porcelana o Vidrio

  - Aisladores Porcelana o Vidrio tipo Soporte Exterior.

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-95.

Tabla 2. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase C6-95.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | C6-95 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 17,5 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 95 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 38 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 800 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 380 |  |  |
|  | Altura | mm. | 255±1 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 190 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 76 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 76 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C8-95.

Tabla 3. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase C8-95.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | C8-95 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 17,5 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 95 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 38 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 8 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 1200 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 380 |  |  |
|  | Altura | mm. | 255±1 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 190 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 76 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 76 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-150.

Tabla 4. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase C6-150.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | C6-150 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 24 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 150 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 50 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 1200 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 660 |  |  |
|  | Altura | mm. | 355±1 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 195 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 76 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 76 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-200.

Tabla 5. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase C6-200.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | C6-200 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 200 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 70 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 1800 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 950 |  |  |
|  | Altura | mm. | 471 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 210 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 76 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 76 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-325.

Tabla 6. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase C6-325.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | C6-325 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 72,5 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 325 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 140 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 2500 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 1600 |  |  |
|  | Altura | mm. | 770±1 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 225 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 127 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 127 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-450.

Tabla 6. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase C6-325.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | C6-450 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 72,5 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 450 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 185 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 3500 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 1600 |  |  |
|  | Altura | mm. | 1020±1 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 260 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 127 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 127 ó 200 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-550.

Tabla 7. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase C6-550.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | C6-550 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 145 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 550 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 230 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 4000 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 2900 |  |  |
|  | Altura | mm. | 1220±1 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 300 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 127 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 127 ó 200 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-650.

Tabla 8. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase C6-650.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | C6-650 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 145 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 650 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 275 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 3000 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 3350 |  |  |
|  | Altura | mm. | 1500±2,5 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 350 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 127 ó 225 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 225 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-950.

Tabla 9. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase C6-950.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | C6-950 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 245 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 950 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 395 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 3000 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 4900 |  |  |
|  | Altura | mm. | 2100±3,5 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 450 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 127 ó 225 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 225 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase C6-1050.

Tabla 10. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase C6-1050

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | C6-1050 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 245 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 1050 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 460 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 3000 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 5650 |  |  |
|  | Altura | mm. | 2300±3,5 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 450 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 127 ó 225 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 225 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Aisladores Porcelana o Vidrio tipo Soporte Interior.

Aislador de Porcelana o Vidrio tipo Soporte clase J4-95.

Tabla 11. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo soporte clase J4-95.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | J4-95 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Soporte |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 17,5 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 95 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 50 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 380 |  |  |
|  | Altura | mm. | 175±1 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 80 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 60 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 75 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Aisladores Porcelana o Vidrio tipo Pedestal Exterior.

Aisladores de Porcelana tipo Pedestal clase E32.

Tabla 12. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo pedestal clase E32.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | E32 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pedestal |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 17,5 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 110 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 45 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión - top | kN | 9 |  |  |
|  | Resistencia a la flexión – bottom | kN | 4,5 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 680 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 280 |  |  |
|  | Altura | mm. | 254±7 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 203 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 76 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 76 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aisladores de Porcelana tipo Pedestal clase E33.

Tabla 12. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo pedestal clase E32.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | E33 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pedestal |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 17,5 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 150 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 50 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión - top | kN | 9 |  |  |
|  | Resistencia a la flexión – bottom | kN | 4,5 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 680 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 406 |  |  |
|  | Altura | mm. | 305±7 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 280 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 76 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 76 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aisladores de Porcelana tipo Pedestal clase E34.

Tabla 13. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo pedestal clase E34.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | E34 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pedestal |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 170 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 70 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión - top | kN | 13,5 |  |  |
|  | Resistencia a la flexión – bottom | kN | 9 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 1700 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 560 |  |  |
|  | Altura | mm. | 368±7 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 356 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 76 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 76 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aisladores de Porcelana tipo Pedestal clase E36.

Tabla 13. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo pedestal clase E34.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | E36 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pedestal |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 250 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 95 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión - top | kN | 9 |  |  |
|  | Resistencia a la flexión – bottom | kN | 4,5 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 1350 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 840 |  |  |
|  | Altura | mm. | 457±7 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 356 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 76 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 76 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

Aisladores de Porcelana tipo Pedestal clase PB-350 (2E34).

Tabla 14. Características técnicas garantizadas aislador porcelana o vidrio tipo pedestal clase PB-350 (2 E34).

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 60168 |  |  |
|  | Designación (IEC 60273) |  | PB-350 (2 E34) |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pedestal |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Uso (Interior / Exterior) |  | Exterior |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 72,5 |  |  |
|  | Tensión soportada tipo impulso | kV | 350 |  |  |
|  | Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 140 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 6,7 |  |  |
|  | Resistencia a la torsión | N-m | 1700 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 1120 |  |  |
|  | Altura | mm. | 737 |  |  |
|  | Máximo diámetro parte aislante | mm. | 356 |  |  |
|  | Acoplamiento top | mm. | 76 |  |  |
|  | Acoplamiento bottom | mm. | 76 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

# Text boxes

| Preparada por: Gerencia Regional de Distribución y Servicios | Aprobada por: AMPLA – Dirección Técnica CHILECTRA S.A. – Gerencia Gestión Redes CODENSA S.A.E.S.P. – Gerencia de Distribución COELCE – Dirección Técnica EDELNOR S.A. – Gerencia Técnica EDESUR S.A. – Dirección de Distribución | Emitida por: Gerencia Regional de Distribución y Servicios |
| --- | --- | --- |
| Editada : Diciembre de 2008 Revisada : |  |  |