ANEXO 1:

AISLADORES PARA REDES AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

(E-LT-002)

ANEXO 1:

AISLADORES PARA REDES AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

(E-LT-002)

INDICE

1. AISLADORES POLIMÉRICOS	4

1.1. Clase CS 120 S16B16 (72,5 kV, 325kV, 1450 mm)	4

1.2. Clase CS 120 S16B16 (72,5 kV, 325kV, 1815 mm)	5

1.3. Clase CS 120 S16B16 (72,5 kV, 325kV, 2300 mm)	6

1.4. Clase CS 120 S16B16 (145 kV, BIL 550 kV, 2900mm)	7

1.5. Clase CS 120 S16B16 (145 kV, BIL 650 kV, 2900mm)	8

1.6. Clase CS 120 S16B16 (145 kV, BIL 650 kV, 3625mm )	9

1.7. Clase CS 210 S20B20 (145 kV, 550kV, 2900mm)	10

1.8. Clase CS 120 S16B16 (245 kV, BIL 950 kV, 4900mm)	11

1.9. Clase CS 120 S16B16 (245 kV, BIL 1050 kV, 4900mm)	12

1.10. Clase CS 210 S20B20 (245 kV, BIL 950 kV, 4900mm)	13

1.11. Clase CS 120 Y19B16 (145 kV, BIL 550 kV, 2900mm)	14

1.12. Clase CS 210 Y22B20 (145 kV, 550kV, 2900mm)	15

1.13. Clase CS 120 Y19B16 (245 kV, BIL 950 kV, 4900mm)	16

1.14. Clase CS 210 Y22B20 (245 kV, BIL 950 kV, 4900mm)	17

2. AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO LINE POST	18

2.1. Clase R 12,5 EH 325 N (72,5kV, 1450mm)	18

2.2. Clase R 12,5 EH 325 M(72,5kV, 1815mm)	19

2.3. Clase R 12,5 EH 325 L(72,5kV, 2300mm)	20

2.4. Clase R 12,5 EO 325 L (72,5kV , 2300mm)	21

2.5. Clase R 12,5 EH 550 N (145kV, 2900mm)	22

2.6. Clase R 12,5 EH 650 N (145kV, 2900mm)	23

2.7. Clase R 12,5 EO 650 M (145kV, 3625mm)	24

2.8. Clase R 18 EH 1050 N (245mm, 1100mm)	25

3. AISLADORES DE PORCELANA O VIDRIO TIPO SUSPENSIÓN/RETENCIÓN	26

3.1. Clase U 120 B	26

3.2. Clase U 120 BP	27

4. AISLADORES DE PORCELANA ALUMINOSA TIPO LINE POST	28

4.1. Clase R 12,5 EH 325 L (72,5kV, 2300mm)	28

AISLADORES POLIMÉRICOS

  - Clase CS 120 S16B16 (72,5 kV, 325kV, 1450 mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 120 S16B16 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión/ Retención |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 72,5 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo (*) | kV | 325 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 140 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 340 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 1450 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 570 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento | mm | 16 |  |  |

Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensión de impulso soportable tipo rayo 350kV.

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 120 S16B16 (72,5 kV, 325kV, 1815 mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 120 S16B16 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión/ Retención |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 72,5 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo (*) | kV | 325 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 140 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 340 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 1815 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 570 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento | mm | 16 |  |  |

Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensión de impulso soportable tipo rayo 350kV.

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 120 S16B16 (72,5 kV, 325kV, 2300 mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 120 S16B16 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión/ Retención |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 72,5 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo (*) | kV | 325 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 140 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 340 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2300 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 700 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento | mm | 16 |  |  |

Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensión de impulso soportable tipo rayo 350kV.

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 120 S16B16 (145 kV, BIL 550 kV, 2900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 120 S16B16 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión/ Retención |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 145 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 550 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 230 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 580 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1005 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento | mm | 16 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 120 S16B16 (145 kV, BIL 650 kV, 2900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 120 S16B16 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión/ Retención |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 145 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 650 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 275 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 680 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1005 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento | mm | 16 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 120 S16B16 (145 kV, BIL 650 kV, 3625mm )

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 120 S16B16 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión/ Retención |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 145 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 650 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 275 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 680 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1195 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento | mm | 16 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 210 S20B20 (145 kV, 550kV, 2900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 210 S20B20 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión/ Retención |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 145 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 550 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 230 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 580 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 210 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1005 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento | mm | 20 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 120 S16B16 (245 kV, BIL 950 kV, 4900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 120 S16B16 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión/ Retención |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 245 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 950 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 395 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 990 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 4900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1775 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento | mm | 16 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 120 S16B16 (245 kV, BIL 1050 kV, 4900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 120 S16B16 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión/ Retención |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 245 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 1050 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 460 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 1100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 4900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1775 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento | mm | 16 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 210 S20B20 (245 kV, BIL 950 kV, 4900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 210 S20B20 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión/ Retención |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 245 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 950 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 395 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 990 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 210 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 4900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1775 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento | mm | 20 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 120 Y19B16 (145 kV, BIL 550 kV, 2900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 120 Y19B16 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 145 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 550 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 230 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 580 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1005 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento Yclevis (designación) | - | 19 |  |  |
| 4.6 | Tamaño Acoplamiento Ball | mm | 16 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 210 Y22B20 (145 kV, 550kV, 2900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 210 S20B20 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 145 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 550 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 230 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 580 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 210 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1005 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento Y-clevis (designación) | - | 22 |  |  |
| 4.6 | Tamaño Acoplamiento Ball | mm | 20 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 120 Y19B16 (245 kV, BIL 950 kV, 4900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 120 S16B16 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 245 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 950 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 395 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 990 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 4900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1775 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento Y-clevis (Designación) | - | 19 |  |  |
| 4.6 | Tamaño Acoplamiento Ball | mm | 16 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase CS 210 Y22B20 (245 kV, BIL 950 kV, 4900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61109 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | CS 210 S20B20 |  |  |
| 1.3 | Tipo de Aislador |  | Suspensión |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 245 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 950 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 395 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 990 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Carga Mecánica Nominal | kN | 210 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 4900 |  |  |
| 4.2 | Distancia de Arco | mm | 1775 |  |  |
| 4.3 | Longitud Máxima | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | Diámetro Máximo Campanas Aislador | mm | 200 |  |  |
| 4.5 | Tamaño Acoplamiento Y-clevis (Designación) | - | 22 |  |  |
| 4.6 | Tamaño Acoplamiento Ball | mm | 20 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO LINE POST

  - Clase R 12,5 EH 325 N (72,5kV, 1450mm)

| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| --- |
| 1. Nombre del Fabricante: |
| 2. Nombre de la Fábrica: |
| 3. País de la Fábrica: |
| 4. Dirección: |
| 5. Persona a Contactar de la Fábrica: |
| 6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica: |
| 7. E-mail del Contacto de la Fábrica: |
| 8. Nombre del Representante: |
| 9. Dirección del Representante: |
| 10. Persona a Contactar del Representante: |
| 11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante: |
| 12. E-mail del Contacto del Representante: |
| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61952 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | R 12,5 EH 325 N |  |  |
| 1.3 | Tipo Aislador |  | Line Post |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 72,5 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo (*) | kV | 325 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 140 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 340 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia a la Flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 1450 |  |  |
| 4.2 | A | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.3 | B | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | C | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.5 | D | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.6 | E | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.7 | F | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.8 | G | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.9 | L | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.10 | Ángulo de inclinación θ | Grados | A definir Distribuidora |  |  |
| 4.11 | Diámetro Φ - Clamp-top | mm | 19 |  |  |
| 4.12 | Rango de capacidad grapas de sujeción | mm | De 12,7 a 29 |  |  |

Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensión de impulso soportable tipo rayo 350kV.

___________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase R 12,5 EH 325 M(72,5kV, 1815mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61952 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | R 12,5 EO 325 M |  |  |
| 1.3 | Tipo Aislador |  | Line Post |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 72,5 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo (*) | kV | 325 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 140 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 340 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia a la Flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 1815 |  |  |
| 4.2 | A | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.3 | B | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | C | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.5 | D | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.6 | E | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.7 | F | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.8 | G | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.9 | L | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.10 | Ángulo de inclinación θ | Grados | A definir Distribuidora |  |  |
| 4.11 | Diámetro Φ – Drop-eye | mm | 20,64 |  |  |
| 4.12 | Rango de capacidad grapas de sujeción | mm | De 12,7 a 29 |  |  |

Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensión de impulso soportable tipo rayo 350kV.

________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase R 12,5 EH 325 L(72,5kV, 2300mm)

| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| --- |
| 1. Nombre del Fabricante: |
| 2. Nombre de la Fábrica: |
| 3. País de la Fábrica: |
| 4. Dirección: |
| 5. Persona a Contactar de la Fábrica: |
| 6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica: |
| 7. E-mail del Contacto de la Fábrica: |
| 8. Nombre del Representante: |
| 9. Dirección del Representante: |
| 10. Persona a Contactar del Representante: |
| 11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante: |
| 12. E-mail del Contacto del Representante: |
| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61952 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | R 12,5 EH 325 L |  |  |
| 1.3 | Tipo Aislador |  | Line Post |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 72,5 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo (*) | kV | 325 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 140 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 340 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia a la Flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2300 |  |  |
| 4.2 | A | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.3 | B | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | C | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.5 | D | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.6 | E | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.7 | F | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.8 | G | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.9 | L | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.10 | Ángulo de inclinación θ | Grados | A definir Distribuidora |  |  |
| 4.11 | Diámetro Φ - Clamp-top | mm | 19 |  |  |
| 4.12 | Rango de capacidad grapas de sujeción | mm | De 12,7 a 29 |  |  |

Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensión de impulso soportable tipo rayo 350kV.

________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase R 12,5 EO 325 L (72,5kV , 2300mm)

| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| --- |
| 1. Nombre del Fabricante: |
| 2. Nombre de la Fábrica: |
| 3. País de la Fábrica: |
| 4. Dirección: |
| 5. Persona a Contactar de la Fábrica: |
| 6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica: |
| 7. E-mail del Contacto de la Fábrica: |
| 8. Nombre del Representante: |
| 9. Dirección del Representante: |
| 10. Persona a Contactar del Representante: |
| 11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante: |
| 12. E-mail del Contacto del Representante: |
| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61952 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | R 12,5 EH 325 L |  |  |
| 1.3 | Tipo Aislador |  | Line Post |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 72,5 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo (*) | kV | 325 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 140 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 340 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia a la Flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2300 |  |  |
| 4.2 | A | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.3 | B | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | C | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.5 | D | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.6 | E | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.7 | F | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.8 | G | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.9 | L | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.10 | Ángulo de inclinación θ | Grados | A definir Distribuidora |  |  |
| 4.11 | Diámetro Φ - Drop-eye | mm | 20,64 |  |  |
| 4.12 | Rango de capacidad grapas de sujeción | mm | De 12,7 a 29 |  |  |

Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensión de impulso soportable tipo rayo 350kV.

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase R 12,5 EH 550 N (145kV, 2900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61952 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | R 12,5 EH 550 N |  |  |
| 1.3 | Tipo Aislador |  | Line Post |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 145 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 550 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 230 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 580 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia a la Flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2900 |  |  |
| 4.2 | A | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.3 | B | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | C | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.5 | D | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.6 | E | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.7 | F | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.8 | G | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.9 | L | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.10 | Ángulo de inclinación θ | Grados | A definir Distribuidora |  |  |
| 4.11 | Diámetro Φ - Clamp-top | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.12 | Rango de capacidad grapas de sujeción | mm | De 25,4 a 51 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase R 12,5 EH 650 N (145kV, 2900mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61952 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | R 12,5 EH 650 N |  |  |
| 1.3 | Tipo Aislador |  | Line Post |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 145 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 650 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 275 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 680 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia a la Flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2900 |  |  |
| 4.2 | A | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.3 | B | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | C | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.5 | D | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.6 | E | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.7 | F | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.8 | G | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.9 | L | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.10 | Ángulo de inclinación θ | Grados | A definir Distribuidora |  |  |
| 4.11 | Diámetro Φ - Clamp-top | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.12 | Rango de capacidad grapas de sujeción | mm | De 25,4 a 51 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase R 12,5 EO 650 M (145kV, 3625mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61952 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | R 12,5 EO 650 M |  |  |
| 1.3 | Tipo Aislador |  | Line Post |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 145 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 650 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 275 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 680 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia a la Flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 3625 |  |  |
| 4.2 | A | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.3 | B | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | C | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.5 | D | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.6 | E | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.7 | F | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.8 | G | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.9 | L | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.10 | Ángulo de inclinación θ | Grados | A definir Distribuidora |  |  |
| 4.11 | Diámetro Φ – Drop-eye | mm | 20,64 |  |  |
| 4.12 | Rango de capacidad grapas de sujeción | mm | De 25,4 a 51 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase R 18 EH 1050 N (245mm, 1100mm)

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 61952 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | R 12,5 EH 1050 N |  |  |
| 1.3 | Tipo Aislador |  | Line Post |  |  |
| 1.4 | Material |  | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 245 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo | kV | 1050 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 460 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 1100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia a la Flexión | kN | 18 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 4900 |  |  |
| 4.2 | A | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.3 | B | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.4 | C | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.5 | D | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.6 | E | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.7 | F | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.8 | G | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.9 | L | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.10 | Ángulo de inclinación θ | Grados | A definir Distribuidora |  |  |
| 4.11 | Diámetro Φ - Clamp-top | mm | Inf. Fabricante |  |  |
| 4.12 | Rango de capacidad grapas de sujeción | mm | De 38,1 a 51 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

AISLADORES DE PORCELANA O VIDRIO TIPO SUSPENSIÓN/RETENCIÓN

  - Clase U 120 B

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 60383-1 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | U 120 B |  |  |
| 1.3 | Tipo |  | Suspensión |  |  |
| 1.4 | Material |  | Porcelana o Vidrio |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión soportada frecuencia industrial en seco | kV | 70 |  |  |
| 2.3 | Tensión de contorneo frecuencia industrial bajo lluvia | kV | 50 |  |  |
| 2.4 | Tensión de contorneo frecuencia industrial en seco | kV | 80 |  |  |
| 2.5 | Tensión de perforación a frecuencia industrial | kV | 130 |  |  |
| 2.6 | Tensión crítica tipo impulso positiva | kV | 125 |  |  |
| 2.7 | Tensión crítica tipo impulso negativa | kV | 130 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia Electromecánica | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 295 |  |  |
| 4.2 | Diámetro Máximo Campanas D | mm | 255 |  |  |
| 4.3 | Paso Nominal P | mm | 146 |  |  |
| 4.4 | Tamaño Acoplamiento d1 | mm | 16 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Clase U 120 BP

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

1. Nombre del Fabricante:

2. Nombre de la Fábrica:

3. País de la Fábrica:

4. Dirección:

5. Persona a Contactar de la Fábrica:

6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica:

7. E-mail del Contacto de la Fábrica:

8. Nombre del Representante:

9. Dirección del Representante:

10. Persona a Contactar del Representante:

11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante:

12. E-mail del Contacto del Representante:

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 60383-1 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | U 120 BP |  |  |
| 1.3 | Tipo |  | Suspensión |  |  |
| 1.4 | Material |  | Porcelana o Vidrio |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión soportada frecuencia industrial en seco | kV | 70 |  |  |
| 2.3 | Tensión de contorneo frecuencia industrial bajo lluvia | kV | 50 |  |  |
| 2.4 | Tensión de contorneo frecuencia industrial en seco | kV | 80 |  |  |
| 2.5 | Tensión de perforación a frecuencia industrial | kV | 130 |  |  |
| 2.6 | Tensión crítica tipo impulso positiva | kV | 125 |  |  |
| 2.7 | Tensión crítica tipo impulso negativa | kV | 130 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia Electromecánica | kN | 120 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 440 |  |  |
| 4.2 | Diámetro Máximo Campanas D | mm | 280 |  |  |
| 4.3 | Paso Nominal P | mm | 146 |  |  |
| 4.4 | Tamaño Acoplamiento d1 | mm | 16 |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

AISLADORES DE PORCELANA ALUMINOSA TIPO LINE POST

  - Clase R 12,5 EH 325 L (72,5kV, 2300mm)

| INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |
| --- |
| 1. Nombre del Fabricante: |
| 2. Nombre de la Fábrica: |
| 3. País de la Fábrica: |
| 4. Dirección: |
| 5. Persona a Contactar de la Fábrica: |
| 6. Teléfono / Fax del Contacto de la Fábrica: |
| 7. E-mail del Contacto de la Fábrica: |
| 8. Nombre del Representante: |
| 9. Dirección del Representante: |
| 10. Persona a Contactar del Representante: |
| 11. Teléfono / Fax del Contacto del Representante: |
| 12. E-mail del Contacto del Representante: |
| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 | Norma de Ensayos |  | IEC 60383-1 |  |  |
| 1.2 | Clase |  | R 12,5 EH 325 L |  |  |
| 1.3 | Tipo |  | Line Post |  |  |
| 1.4 | Material |  | Porcelana Aluminosa |  |  |
| 1.5 | Tipo Montaje |  | Horizontal/ Inclinado |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
| 2.1 | Frecuencia Nominal | Hz | 50/60 |  |  |
| 2.2 | Tensión Máxima de Operación | kV | 72,5 |  |  |
| 2.3 | Tensión de Impulso Soportable Tipo Rayo (*) | kV | 325 |  |  |
| 2.4 | Tensión Soportada Frecuencia Industrial bajo Lluvia | kV | 140 |  |  |
| 2.5 | Tensión Crítica tipo Impulso | kV | 340 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
| 3.1 | Resistencia a la Flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
| 4.1 | Distancia de Fuga | mm | 2300 |  |  |
| 4.2 | Acoplamiento Bottom | mm | M24 |  |  |
| 4.3 | H | mm | 730±8 |  |  |
| 4.4 | D | mm | 210 |  |  |
| 4.5 | d | mm | 140 |  |  |
| 4.10 | Ángulo de inclinación θ | Grados | A definir Distribuidora |  |  |
| 4.7 | Diámetro Φ - Clamp-top | mm | 19 |  |  |
| 4.8 | Rango de capacidad grapas de sujeción | mm | De 12,7 a 29 |  |  |

Notas

(*) Coelce: Para aisladores clase 72,5kV se requiere tensión de impulso soportable tipo rayo 350kV.

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

# Text boxes

| Preparada por: Gerencia Regional de Distribución y Servicios | Aprobada por: AMPLA – Dirección Técnica CHILECTRA S.A. – Gerencia Gestión Redes CODENSA S.A.E.S.P. – Gerencia de Distribución COELCE – Dirección Técnica EDELNOR S.A. – Gerencia Técnica EDESUR S.A. – Dirección de Distribución | Emitida por: Gerencia Regional de Distribución y Servicios |
| --- | --- | --- |
| Editada : Noviembre de 2000 Revisada : Diciembre de 2008 |  |  |